## Slide 1: Routing statyczny
Sieci IP:
  204.0.4.0/24 204.0.5.0/24
  204.4.0.0/24 204.5.0.0/24
  204.3.0.0/24

## Slide 2: Trasa routingu
Warunek – Działanie
Warunek
  Jeśli pierwsze N bitów adresu docelowego pakietu jest takie jak podano w warunku to trasa „pasuje”. N to długość maski podanej w danej trasie.
  Jeśli pasuje więcej niż jedna trasa, to używana jest ta z najmniejszą maską.
  Np. Adres 204.0.3.4 pasuje do warunku 204.0.3.0/24, bo pierwsze 24 bity są takie same.
Działanie
  Jeśli ostateczny odbiorca jest bezpośrednio podłączony do routera (dostarczanie lokalne) podajemy interfejs do którego jest podłączony (np. FastEthernet 0/0/0).
  Jeśli nie, to podajemy ADRES innego urządzenia, któremu przekażemy pakiet do dalszego dostarczenia (np. 204.5.0.2).

## Slide 3: Konfiguracja tworzona automatycznie
Adres docelowy: 204.0.5.1
Adres źródłowy: 204.0.4.1
Ping
Ma informację o sieci:
C 204.0.4.0/24
Ma informację o sieci:
C 204.0.5.0/24
Ma informację o sieciach:
C 204.0.4.0/24
C 204.4.0.0/24
C 204.3.0.0/24
Ma informację o sieciach:
C 204.0.5.0/24
C 204.4.0.0/24
C 204.5.0.0/24
Ping pod adres 204.0.5.1 jest odrzucany.
Wysyła ping pod adres 204.0.5.1

## Slide 4: Trasa i brama domyślna
Adres docelowy: 204.0.5.1
Adres źródłowy: 204.0.4.1
Ping
Ma informację o sieci:
C 204.0.4.0/24
Ma informację o sieci:
C 204.0.5.0/24
Ma informację o sieciach:
C 204.0.4.0/24
C 204.4.0.0/24
C 204.3.0.0/24
Ma informację o sieciach:
C 204.0.5.0/24
C 204.4.0.0/24
C 204.5.0.0/24
Należy dodać trasę domyślną:
0.0.0.0/0 -> brama domyślna

## Slide 5: Przekazanie na podstawie trasy domyślnej
Adres docelowy: 204.0.5.1
Adres źródłowy: 204.0.4.1
Ping
Ma informację o sieci:
C 204.0.4.0/24
0.0.0.0/0
Ma informację o sieci:
C 204.0.5.0/24
Ma informację o sieciach:
C 204.0.4.0/24
C 204.4.0.0/24
C 204.3.0.0/24
Ma informację o sieciach:
C 204.0.5.0/24
C 204.4.0.0/24
C 204.5.0.0/24
Ping (jest wysyłany na adres bramy)
Adres docelowy: 204.0.5.1
Ping pod adres 204.0.5.1 jest odrzucany.

## Slide 6: Brak trasy routingu do 204.0.5.0/24
Adres docelowy: 204.0.5.1
Adres źródłowy: 204.0.4.1
Ping
Ma informację o sieci:
C 204.0.4.0/24
0.0.0.0/0
Ma informację o sieci:
C 204.0.5.0/24
Ma informację o sieciach:
C 204.0.4.0/24
C 204.4.0.0/24
C 204.3.0.0/24
Ma informację o sieciach:
C 204.0.5.0/24
C 204.4.0.0/24
C 204.5.0.0/24
Należy dodać nową trasę:
sieć docelowa z pakietu ping -> adres urządzenia któremu przekazujemy pakiet (musi być w tej samej sieci co nasz router)
204.0.5.0/24 -> 204.4.0.2

## Slide 7: Przekazanie nową trasą routingu
Adres docelowy: 204.0.5.1
Adres źródłowy: 204.0.4.1
Ping
Ma informację o sieci:
C 204.0.4.0/24
0.0.0.0/0 -> 204.0.4.2
Ma informację o sieci:
C 204.0.5.0/24
Ma informację o sieciach:
C 204.0.4.0/24
C 204.4.0.0/24
C 204.3.0.0/24
204.0.5.0/24 -> 204.4.0.2
Ma informację o sieciach:
C 204.0.5.0/24
C 204.4.0.0/24
C 204.5.0.0/24
Ping (jest wysyłany na adres next-hop)
Adres docelowy: 204.0.5.1

## Slide 8: Dostarczenie na podstawie istniejącej trasy dostarczania lokalnego
Adres docelowy: 204.0.5.1
Adres źródłowy: 204.0.4.1
Ping
Ma informację o sieci:
C 204.0.4.0/24
0.0.0.0/0 -> 204.0.4.2
Ma informację o sieci:
C 204.0.5.0/24
Ma informację o sieciach:
C 204.0.4.0/24
C 204.4.0.0/24
C 204.3.0.0/24
204.0.5.0/24 -> 204.4.0.2
Ma informację o sieciach:
C 204.0.5.0/24
C 204.4.0.0/24
C 204.5.0.0/24
Ping
Adres docelowy: 204.0.5.1
Ping pod adres 204.0.5.1 jest dostarczany lokalnie.
Ping
Adres docelowy: 204.0.5.1

## Slide 9: Trasa prowadząca do 2 sieci
204 . 0 . 10 . 0 / 24
204 . 0 . 11 . 0 / 24
Ile bitów od początku adresu jest takie same dla obu adresów ?
10 - 0000 1010
11 - 0000 1011
8 + 8 = 16 bitów
7 bitów
23 bity (255.255.254.0)
Ustalenie adresu sieci:
Na dowolny z adresów powyższych sieci nakładamy nowo ustaloną maskę (23 bitową):
adres 204.0.10.0 po nałożeniu maski 23 bitowej nie zmienia się,
adres 204.0.11.0 po nałożeniu maski 23 bitowej zmienia się w 204.0.10.0.
Zatem ostatecznie warunek trasy routingu to: 204.0.10.0 255.255.254.0
Ustalenie długości maski: